### 2相110HS(1.8o/0.9o)

General Specifications(详细说明):
Step Accuracy(步距角误差)- -- ---±5%
Temperature Rise(温升)- ----80℃
Ambient Temperature Range(使用环境温度)- ---20~+55℃
Insulation Resistance(绝缘电阻)----100MΩ MIN.500V DC
Dielectric Strength(绝缘介电强度)- ---500V AC 1 minute

Electrical Specifications(技术数据):

| 型号 Series Model | 步距角 Step Angle (°) | 机身长 Motor Length (mm) | 电流 Rated Current (A) | 电阻 Phase Resistance (Ω) | 电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (N.M) | 定位力矩 Detent Torque (Kg.cm) | 转动惯量 Rotor Inertia (Kg.cm2) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 重量 Motor Weight K(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110HS12 | 1.8 | 99 | 5 | 0.94 | 15.1 | 12 | 3.1 | 4 | 4 | 5 |
| 110HS20 | 1.8 | 150 | 6.5 | 1.16 | 18.5 | 20 | 6 | 11 | 4 | 8.4 |
| 110HS28 | 1.8 | 201 | 6.5 | 1.71 | 22.5 | 28 | 7.6 | 16.2 | 4 | 11.7 |

*以上仅为代表性产品，派生产品可根据客户要求制作！

| Mechanical Dimensions外形尺寸(unit=mm) |
| --- |
| Wiring Diagram接线图 |  |
|  | Detail of shaft: |