### 2相130HY (1.8o/0.9o)

General Specifications(详细说明):
Step Accuracy(步距角误差)- -- ---±5%
Temperature Rise(温升)- ----80℃
Ambient Temperature Range(使用环境温度)- ---20~+55℃
Insulation Resistance(绝缘电阻)----100MΩ MIN.500V DC
Dielectric Strength(绝缘介电强度)- ---500V AC 1 minute

Electrical Specifications(技术数据):

| 型号 Series Model | 步距角 Step Angle (°) | 机身长 Motor Length (mm) | 电流 Rated Current (A) | 电阻 Phase Resistance (Ω) | 电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (N..M) | 定位力矩 Detent Torque (kg.cm) | 转动惯量 Rotor Inertia (kg.cm2) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 重量 Motor Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130HY27 | 1.8 | 227 | 6 | 0.65 | 13.8 | 27 | 10 | 35 | 4 | 13 |
| 130HY33 | 1.8 | 227 | 6 | 0.72 | 7.2 | 33 | 10 | 35 | 4 | 13 |
| 130HY40 | 1.8 | 283 | 7 | 0.8 | 16.7 | 40 | 12 | 45.5 | 4 | 16 |
| 130HY45 | 1.8 | 283 | 7 | 0.9 | 9.5 | 45 | 16 | 48.4 | 4 | 19 |

*以上仅为代表性产品，派生产品可根据客户要求制作！

| Mechanical Dimensions外形尺寸(unit=mm) |
| --- |
| Wiring Diagram接线图 |  |
|  | Detail of shaft: |