2相35HS(1.8o/0.9o) General Specifications(详细说明): Step Accuracy(步距角误差)---------------------------------±5% Temperature Rise(温升)------------------------------------80℃ Ambient Temperature Range(使用环境温度)----------------20~+55℃ Insulation Resistance(绝缘电阻)--------------100MΩ MIN.500V DC Dielectric Strength(绝缘介电强度)--------------500V AC 1 minute

| Dimensions(外形图): unit=mm | Wiring Diagram(接线图): |
| --- | --- |

Electrical Specifications(技术数据):

| 型号 Series Model | 步距角 Step Angle (°) | 机身长 Motor Length (mm) | 电流 Rated Current (A) | 电阻 Phase Resistance (Ω) | 电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (g.cm) | 定位力矩 Detent Torque (g.cm) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 重量 Motor Weight (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35HS26DS01 | 1.8 | 26 | 0.4 | 13 | 4.8 | 330 | 50 | 11 | 6 | 110 |
| 35HS34DF01 | 1.8 | 34 | 0.5 | 8.0 | 8.2 | 600 | 80 | 13 | 4 | 180 |
| 35HS34DS03 | 1.8 | 34 | 0.3 | 20 | 7.5 | 480 | 80 | 13 | 6 | 180 |

*以上仅为代表性产品，派生产品可根据客户要求制作！ 
TORQUE CHARACTERISTICS vs PULSE RATE(矩频特性)：