2相39HS(1.8o/0.9o) General Specifications(详细说明): Step Accuracy(步距角误差)-----------------------±5% Temperature Rise(温升)--------------------------80℃ Ambient Temperature Range(使用环境温度)-----20~+55℃ Insulation Resistance(绝缘电阻)---100MΩ MIN.500V DC Dielectric Strength(绝缘介电强度)---500V AC 1 minute

| Dimensions(外形图): unit=mm | Wiring Diagram(接线图): |
| --- | --- |

Electrical Specifications(技术数据):

| 型号 Series Model | 步距角 Step Angle (°) | 机身长 Motor Length (mm) | 电流 Rated Current (A) | 电阻 Phase Resistance (Ω) | 电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (Kg.cm) | 定位力矩 Detent Torque (g.cm) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 重量 Motor Weight (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39HS21DF01 | 1.8 | 21 | 0.4 | 14 | 6.4 | 0.6 | 80 | 14 | 6 | 110 |
| 39HS21DF02 | 1.8 | 21 | 0.6 | 4 | 5.5 | 0.8 | 80 | 14 | 4 | 110 |
| 39HS27DS01 | 1.8 | 27 | 0.42 | 15 | 8.5 | 0.9 | 100 | 19 | 6 | 160 |
| 39HS27DF02 | 1.8 | 27 | 0.67 | 6 | 6.8 | 1.2 | 100 | 19 | 4 | 160 |
| 39HS34DS01 | 1.8 | 34 | 0.47 | 14 | 10 | 1.3 | 120 | 24 | 6 | 240 |
| 39HS34DF02 | 1.8 | 34 | 0.65 | 7 | 10 | 1.6 | 128 | 24 | 4 | 240 |
| 39HS38DS01 | 1.8 | 38 | 0.4 | 30 | 24 | 2.1 | 180 | 28 | 6 | 260 |
| 39HS38DF02 | 1.8 | 38 | 0.5 | 15 | 30 | 2.8 | 180 | 28 | 4 | 260 |

*以上仅为代表性产品，派生产品可根据客户要求制作！ 
TORQUE CHARACTERISTICS vs PULSE RATE(矩频特性)：