2相57HS(1.8o/0.9o) General Specifications(详细说明): Step Accuracy(步距角误差)---------------------------±5% Temperature Rise(温升)------------------------------80℃ Ambient Temperature Range(使用环境温度)---------20~+55℃ Insulation Resistance(绝缘电阻)-------100MΩ MIN.500V DC Dielectric Strength(绝缘介电强度)-------500V AC 1 minute

| Dimensions(外形图): unit=mm | Wiring Diagram(接线图): |
| --- | --- |

Electrical Specifications(技术数据):

| 型号 Series Model | 步距角 Step Angle (°) | 机身长 Motor Length (mm) | 电流 Rated Current (A) | 电阻 Phase Resistance (Ω) | 电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (Kg.cm) | 定位力矩 Detent Torque (g.cm) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 重量 Motor Weight (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57HS41DS01 | 1.8 | 41 | 1.0 | 4.9 | 6.8 | 4.3 | 250 | 150 | 6 | 470 |
| 57HS41DF02 | 1.8 | 41 | 2.0 | 0.98 | 2.3 | 5.0 | 250 | 150 | 4 | 470 |
| 57HS51DS01 | 1.8 | 51 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 5.6 | 300 | 230 | 6 | 590 |
| 52HS51DF02 | 1.8 | 51 | 0.6 | 12 | 32 | 6.8 | 300 | 230 | 4 | 590 |
| 57HS56DS01 | 1.8 | 56 | 1.0 | 6.8 | 9.5 | 8.5 | 350 | 280 | 6 | 680 |
| 57HS56DF02 | 1.8 | 56 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 9 | 350 | 280 | 6 | 680 |
| 57HS76DS01 | 1.8 | 76 | 1.0 | 10 | 22 | 15.2 | 600 | 440 | 6 | 1050 |
| 57HS76DF02 | 1.8 | 76 | 2.0 | 2.0 | 7.2 | 18.2 | 600 | 440 | 4 | 1050 |

*以上仅为代表性产品，派生产品可根据客户要求制作！ 
TORQUE CHARACTERISTICS vs PULSE RATE(矩频特性)：