2相86HS(1.8o/0.9o) General Specifications(详细说明): Step Accuracy(步距角误差)- -- ---±5% Temperature Rise(温升)- ----80℃ Ambient Temperature Range(使用环境温度)- ---20~+55℃ Insulation Resistance(绝缘电阻)----100MΩ MIN.500V DC Dielectric Strength(绝缘介电强度)- ---500V AC 1 minute

| Dimensions(外形图): unit=mm | Wiring Diagram(接线图): |
| --- | --- |

Electrical Specifications(技术数据):

| 型号 Series Model | 步距角 Step Angle (°) | 机身长 Motor Length (mm) | 电流 Rated Current (A) | 电阻 Phase Resistance (Ω) | 静力矩 Holding Torque (Kg.cm) | 转动惯量 Rotor Inertia (Kg.c㎡) | 引线数 Lead Wire (mm) | 重量 Motor Weight (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86HS78DE01 | 1.8 | 78 | 2 | 2.2 | 21 | 1.4 | 8 | 1.7 |
| 86HS78DE02 | 1.8 | 78 | 4.2 | 0.8 | 44 | 2.6 | 8 | 1.7 |
| 86HS114DE01 | 1.8 | 114 | 5 | 3.2 | 41 | 2.7 | 8 | 2.8 |
| 86HS114DE02 | 1.8 | 114 | 12 | 1.2 | 85 | 2.7 | 8 | 2.8 |
| 86HS150DE01 | 1.8 | 128 | 2 | 3.9 | 63 | 4.0 | 8 | 3.8 |
| 86HS150DE02 | 1.8 | 128 | 4 | 0.95 | 63 | 4.0 | 8 | 3.8 |

*以上仅为代表性产品，派生产品可根据客户要求制作！ 
TORQUE CHARACTERISTICS vs PULSE RATE(矩频特性)：