2相86HY(1.8o/0.9o) General Specifications(详细说明): Step Accuracy(步距角误差)-----------------------------------±5% Temperature Rise(温升)---------------------------------------80℃ Ambient Temperature Range(使用环境温度)------------------20~+55℃ Insulation Resistance(绝缘电阻)----------------100MΩ MIN.500V DC Dielectric Strength(绝缘介电强度)----------------500V AC 1 minute

| Dimensions(外形图): unit=mm | Wiring Diagram(接线图): |
| --- | --- |

Electrical Specifications(技术数据):

| 型号 Series Model | 步距角 Step Angle (°) | 机身长 Motor Length (mm) | 电流 Rated Current (A) | 电阻 Phase Resistance (Ω) | 电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (Kg.cm) | 定位力矩 Detent Torque (Kg.cm) | 转动惯量 Rotor Inertia (Kg.cm2) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 重量 Motor Weight (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86HY64DE01 | 1.8 | 64 | 1.7 | 1.7 | 6 | 14 | 0.8 | 0.64 | 8 | 1.6 |
| 86HY64DE02 | 1.8 | 64 | 1.25 | 4.0 | 16 | 14 | 0.8 | 0.64 | 8 | 1.6 |
| 86HY64DE03 | 1.8 | 64 | 3.6 | 0.45 | 2 | 18 | 0.8 | 0.64 | 8 | 1.6 |
| 86HY64DE04 | 1.8 | 64 | 4.5 | 0.31 | 1.3 | 14 | 0.8 | 0.64 | 8 | 1.6 |
| 86HY94DE01 | 1.8 | 94 | 4 | 0.75 | 3.5 | 35 | 1.5 | 1.3 | 8 | 2.6 |
| 86HY94DE02 | 1.8 | 94 | 4.6 | 0.55 | 2.5 | 28 | 1.5 | 1.3 | 8 | 2.6 |
| 86HY94DE03 | 1.8 | 94 | 2.5 | 1.7 | 9 | 28 | 1.5 | 1.3 | 8 | 2.6 |
| 86HY94DE04 | 1.8 | 94 | 2 | 2.7 | 15 | 28 | 1.5 | 1.3 | 8 | 2.6 |
| 86HY134DE01 | 1.8 | 134 | 7 | 0.29 | 2 | 50 | 2.5 | 1.9 | 8 | 3.8 |
| 86HY134DE02 | 1.8 | 134 | 4 | 1 | 6 | 50 | 2.5 | 1.9 | 8 | 3.8 |

*以上仅为代表性产品，派生产品可根据客户要求制作！ 
TORQUE CHARACTERISTICS vs PULSE RATE(矩频特性)：