SL-M2806步机电机驱动器

性能特点

- 驱动两相双极型混合式步进电机

- 单电源供电，供电电压可达80VDC

- 采用双极型恒流驱动方式，极低的电源损耗，极高的开关效率

- 8档输出电流选择, 最大电流可达每相6A,适用不同型号的电机

- 8档细分可选,采用专用驱动控制芯片,具有可达256细分

- 具有过流、过热保护功能

- 具有脱机功能,可以在必要时关闭电机的输出电流

- 具有静止时电流自动减半功能

- 输入控制信号采用光电隔离,隔离外部噪声的干扰.

- 最高反应频`率可达200Kpps

- 高可靠性：采用多层板和表面贴封，功率器件留有足够裕量

- 应用领域

广泛应用于纺织绣花机械、数控机床、激光雕刻、绕线机械、包装印刷、绕线机械、舞台灯光、机器人、医疗设备、陶瓷机械、坐标测量仪器、XYZ三维工作台、标记机、雕刻机等行业领域。

- 性能参数

| 供电电压 | 24V～80V DC |
| --- | --- |
| 输出相电流 | 2.0A～6.0A |
| 逻辑输入电流 | 6～20mA |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 使用场合 | 避免金属粉尘，油雾及腐蚀性气体 |
| 环境温度 | -15℃ ～ +45℃ |
| 环境湿度 | 85% 非冷凝 |
| 过热保护温度 | 65℃ |
| 步进脉冲响应频率 | ≤200Khz |
| 脉冲低电平 | ≥2.5us |
| 尺寸 | 140 x 95.7 x 52.5 |
| 重量 | 0.7Kg |

- 典型接线图

控制信号共阳极接线法

注：1.当信号为5V时可以直接输入；信号为12V时，电阻R=1K；信号为24V时，电阻R=2.2K

2.当信号线较长或周围电气环境有干扰时，应使用屏蔽双绞线输入

- 拨码开关功能设定

| 位置 | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| D1-D4 | 细分设置 |
| D5 | 动静态半流 | 动态全流，静态自动半流 |
| D6-D8 | 输出电流设置 |

动静态半流是指驱动器在有无脉冲输入时，输出电流都减少到额定值的60%。

动态全流是指驱动器在有脉冲输入时，输出电流等于额定设定电流值。

静态自动半流是指驱动器在100毫秒内无脉冲输入时，输出电流减少到额定值的60%，从而减少电机和驱动器的发热。

- 电流设定

| 输出电流 | D6 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5A | ON | ON | ON |
| 3.0A | OFF | ON | ON |
| 3.5A | ON | OFF | ON |
| 4.0A | OFF | OFF | ON |
| 4.5A | ON | ON | OFF |
| 5.0A | OFF | ON | OFF |
| 5.5A | ON | OFF | OFF |
| 6.0A | OFF | OFF | OFF |

- 细分设定

| D1 | D2 | D3 | D4 | 细分 | 步数(1.8º)/圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | ON | ON | N | N |
| OFF | ON | ON | ON | 2 | 200 |
| ON | OFF | ON | ON | 4 | 800 |
| OFF | OFF | ON | ON | 4 | 800 |
| OFF | ON | OFF | ON | 5 | 1000 |
| ON | ON | OFF | ON | 8 | 1600 |
| OFF | OFF | OFF | ON | 10 | 2000 |
| ON | OFF | OFF | ON | 16 | 3200 |
| OFF | ON | ON | OFF | 25 | 5000 |
| ON | ON | ON | OFF | 32 | 6400 |
| OFF | OFF | ON | OFF | 50 | 10000 |
| ON | OFF | ON | OFF | 64 | 12800 |
| OFF | ON | OFF | OFF | 100 | 20000 |
| ON | ON | OFF | OFF | 128 | 25600 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 200 | 40000 |
| ON | OFF | OFF | OFF | 256 | 51200 |

*注：N，此参数无效

- 引脚说明

| 信号 | 功能 |
| --- | --- |
| P+/P- | 脉冲信号：脉冲上升沿有效；为了可靠响应，脉冲的低电平时间应大于 2.5us。 |
| D+/D- | 方向信号：控制方式为高/低电平信号；低电平或高电平时，电机会按照初始的方向旋转，当改变方向信号的电平，电机按初始方向的反方向旋转。为保证电机可靠响应，方向信号应先于脉冲信号至少 50us,电机的初始运行方向与电机的接线有关，互换任意一相绕组可以改变电机初始运行的方向。 |
| F+/F- | 脱机信号：控制方式为高/低电平信号；低电平时，驱动器处于脱机状态，不响应脉冲和方向信号，且电机无力矩输出；高电平时，驱动器处于正常工作状态。 |
| A+/A- | 电机A相，A+、A-互调可更换一次电机运转方向 |
| B+/B- | 电机B相，B+、B-互调可更换一次电机运转方向 |
| V-/V+ | 直流电源输入，V-为电源地，V+为电源正极，最大电压80VDC |

*注：方向信号和脱机信号控制电平以“典型接线图”参准，即共阳极控制，改为共阴极控制，相应控制电平相反。

东莞智捷自动化设备有限公司   http;//wwww.dgzdh.com   tel:0769-22723100

- 状态指示灯

READY:绿灯，驱动器准备就绪指示。驱动器工作正常时点亮。

ERROR:红灯，故障指示。和绿灯组合表示不同故障。

| 绿灯 | 红灯 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 亮 | 灭 | 驱动器工作正常 |
| 灭 | 亮 | 驱动器处于脱机状态 |
| 亮 | 亮 | 过热报警，驱动器散热器温度>65℃ |
| 灭 | 灭 | 驱动器工作不正常，需维修 |

- 输入信号波形时序

*注：1.为保证可靠响应，方向信号应至少先于脉冲信号

至少50us建立

2.步进脉冲信号上升沿有效，为了可靠响应，脉冲

的低电平时间应 >2.5us。

- 电源供给

建议采用非稳压型直流电源供电，也可以采用变压器

降压+桥式整流+电容滤波供电，滤波电容取6800uF或10000uF，但应注意整流后电压纹波峰值不超过80V，避免电网波动超过驱动器电压工作范围。

采用非稳压电源时，电源电流输出能力应大于驱动器

设定输出驱动电流的60%；采用稳压电源时，应大于驱动器设定电流。

- 外形及安装尺寸               单位：毫米(mm)