两相混合式步进电动机驱动器

SL-M804-H

| SL-M804-H为等角度恒力矩整半步型驱动器，采用最新专利技术，兼具本公司以往产品步距角灵活可选(即单一驱动器配二相步进电机即可覆盖二相、三相、五相典型步距角)的特色。驱动功率等级----相电流达4A，直流电压80V，可驱动机座号42--机座号86等规格的二相混合式步进电动机,具有高速性能优越等特点,是改造传统步进伺服单元的首选产品。该产品广泛应用于医疗器械、机器人、仪器仪表、雕刻机、激光打标机、激光内雕机等分辨率较高的小型数控设备上。 特点 ◆高性能、低价格 ◆采用独特的控制电路 ◆最高反应频率可达200Kpps ◆步进脉冲停止超过100ms时，线圈电流自动减小 ◆双极恒流斩波方式 ◆光电隔信号输入／输出 ◆驱动电流从0.5A／相到4A相连续可调 ◆单电源输入，电压范围：DC24-80V |  |
| --- | --- |

电气特性(环境温度Tj=25℃)

| 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压(直流) | 24 | - | 80 | V |
| 输出相电流 | -2 | - | 2 | A |
| 逻辑输入电流 | 6 | 10 | 15 | mA |
| 步进脉冲频率 | 0 | - | 2 | MHz |
| 绝缘电阻 | 500 |  |  | M欧母 |
| 绝缘强度 | 0.5 |  |  | KV,1分钟 |

使用环境及参数

| 冷却方式 | 自然冷却 |
| --- | --- |
| 使用环境 | 场合 | 避免粉尘,油雾及腐蚀气体 |
|  | 温度 | -20℃~+50℃ |
|  | 湿度 | 40%~90%PH |
| 外型尺寸 | 105x65 x30 |
| 重量 | 约0.34Kg |

面板示意图

电源电压

本驱动器采用直流电源供电,由机壳正面的红色指示灯指示.电源电压在DC24V~DC80V之间都可以正常使用.用户可直接采用变压器整流加电容滤波电路提供.但注意应使整流后的电压纹波峰值小于80VDC.建议变压器变压后的交流电压为50VAC.

控制信号(与TTL电平兼容+5VDC)

本驱动器采用单/双脉冲控制方式. 当信号驱动电压为12VDC时须接1K电阻, 当信号驱动电压为24VDC时须接2K电阻.

典型接线图(脉冲+方向)

控制信号脉冲方式选择:

脉冲+方向:拨码开关SW2要拨到OFF的状态

脉冲+方向:拨码开关SW2要拨到ON的状态

整半步选择

整步: 拨码开关SW3要拨到OFF的状态

半步: 拨码开关SW3要拨到ON的状态

驱动电流选择

把拨码开关SW6 SW7 SW8拨到如下表的状态则对应驱动器输出给马达的电流.

[单位:mm]

# Text boxes

外形尺寸

注意:当驱动器给出的电流大于电机的额定电流时,电机的发热会加大.再电机出力能满足需要的情况下,建议减小驱动器输出电流.

控制器为集电极开路输出!

直流电流

24V~80VDC

功能及使用

性能指标

高精度,高速度,高转矩,低噪音,低振动