两相混合式步进电动机驱动器

SL-M806/808

SL-M806/808为等角度恒力矩整半步型驱动器，采用最新专利技术，兼具本公司以往产品步距角灵活可选(即单一驱动器配二相步进电机即可覆盖二相、三相、五相典型步距角)的特色。驱动功率等级----相电流达4A，直流电压80V，可驱动机座号42--机座号86等规格的二相混合式步进电动机,具有高速性能优越等特点,是改造传统步进伺服单元的首选产品。该产品广泛应用于医疗器械、机器人、仪器仪表、雕刻机、激光打标机、激光内雕机等分辨率较高的小型数控设备上。

特点
◆高性能、低价格
◆采用独特的控制电路 
◆最高反应频率可达200Kpps
◆步进脉冲停止超过100ms时，线圈电流自动减小
◆双极恒流斩波方式
◆光电隔信号输入／输出
◆驱动电流从2.5A到6A连续可调
◆单电源输入，电压范围：AC60-80V

DC24-80V

电气特性(环境温度Tj=25℃)

# Text boxes

性能指标

高精度,高速度,高转矩,低噪音,低振动