回流焊解决方案

一、系统概述

回流焊又称“再流焊”或“再流焊机”（Reflow Machine）,它是通过提供一种加热环境，使焊锡膏受热融化从而让表面贴装元器件和PCB焊盘通过焊锡膏合金可靠地结合在一起的设备。本回流焊解决方案是本公司在2001年开发设计，经过客户不断的应用，三年的不断升级修改，现在本系统运行稳定可靠，得到用户的一致好评；该系统还可以应用于工业过程控制等领域。本系统包含电脑分析资料库,可存储客户所有的资料,并可根据客户要求可配有不同的温度曲线图,使温度设定资料以供参考，可以实现全自动检测功能,能自动检测链条运作情况,及超高低温声光报警功能，并可根据客户的不同要求进行修改升级。

二、系统构成

本系统由工控机、PLC、数据采集模块、通讯卡构成，简单示意图如下：

1、工控机作为系统的控制中心，具有负责管理监控整个回流焊系统的运行，对回流焊工作过程进行实时的反馈并作出相应的动作，让整个系统得到良好的运行控制。

2、PLC在本系统中也可作为系统的第二工作中心，当工控机出现故障时，PLC可以脱离工控机继续工作，但所工作的参数是工控机故障前的参数，因此在工作中有硬件故障并不可怕，可重新起动工控机再工作。

3、温度采集模块是用来采集现场温度，通过通讯卡把现场温度发送到PLC或工控机，让控制中心良好的运行。

三、系统功能介绍

1、监视整个回流焊工作机的工作情况，进行常规的设置和控制操作

2、执行管理功能，负责全部工作部分的调度、分配、安排，使其良好运行；进行如温度检测、调节与控制，传输速度控制等功能

3、自动检测功能，能自动超高低温声光报警功能;焊机具有错误监控功能。若遇到故障，焊机具有声光预警、停止加热功能，并能通过快                       速走带功能将炉中的PCB板安全地退出

4、直接快速的达到控制及分析功能

5、系统采用双面供温，减小PCB板弯曲变形现象，对温度控制精度要求高，根据机械情况可达到±1℃

6、直接对变频器控制和改变运行参数。

7、可选大屏幕汉字图形液晶显示器，汉字菜单提示操作，能显示各种工艺曲线，直观，清晰。（可根据客户要求做成ENGLISH或繁体中文介面及操作菜单）

8、可根据焊接工艺要求，焊机可分成N个独立温区；

四、系统要求

1、基本要求： 开关量反馈的输入通道（信号采集）
             开关量的输出通道（控制现场）
             通讯串口输出控制（控制传输带的速度） 
             模拟量的输入（热电偶信号输入）

2、主要要求：控制温度稳定可靠，精度要求±1℃；温度曲线符合产品要求

五、系统设计

为实现上述功能和要求，并且希望得到整个控制系统的高可靠性、高稳定性、强抗干扰能力的综合效果，我们可以选择稳定可靠的国外工控机或国内品质好的工控机，在PLC方面我建议使用三菱PLC，因在我们的使用过程中，大家都知道，三菱PLC在抗干扰方面有独特的能力。在温度方面我们不一定要选择三菱温度模块，它价格昂贵，增加了公司的投资成本。现在我公司（拓创自动化工程公司http://www.tczdh.com）有一温度模块可代替三菱模块，比三菱模块更多的功能，它既可直接跟三菱PLC通讯又可跟工控机通讯，价格要比三菱模块便宜。另外，我们选择控制软件方面，我公司是力控组态软件的代理商，我们所选择的正是它，在价格方面比国外的软件要便宜。因此我们的设计的系统结构图如下图所示：

六、系统配置

| 名称 | 型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工控机 | 可选 | 1 | 系统控制中心 |
| PLC | FX1N---60MT或FX1N---40MT | 1 | 系统执行中心 |
| 温度模块 | MD系列 | 1 | 热电偶采集信号输入 |
| 通讯卡 | RS232 | 1 | 与PLC通讯 |
| 通讯卡 | RS485 | 2 | 温度与PLC和变频器与工控机 |

七、[系统特点]

1、系统采用日本三菱工控设备作为执行机构，并采取直接与执行机构通讯的温度模块，体现了很好的稳定性和兼容性、可靠性、以及提高了整个系统的抗干扰性，使系统能够良好运行。

2、系统对温度采用PID控制，使温度稳定平滑；同时使用双面供温技术，可以减小并防止产品弯曲变形现象。

3、系统具有全自动检测功能，能自动检测链条运作情况，及超高低温声光报警功能。

4、系统具有电脑分析资料库，可存储客户所有的资料，并可根椐用户要求配不同的温度曲线图。

5、本系统每一部份都能独立工作，保证生产能正常进行，因此可靠性得到了很好的体现。

八、附注

本公司正在用VB开发编程调试自动化回流焊程序，如贵公司有这方面的需要，请与我们取得联系，我们将尽最大努力与你共同进步。

东莞智捷电气自动化公司

东莞办地址:东莞市八达路友和大厦605室       邮编:523000

电话:0769-2723100/2331400

手机:13929272890

传真:0769-2455909

联系人:李春庚

柜台：东莞赛格电子市场二楼2Y131

顺德办地址:佛山市顺德区大良东乐路1号富丽华大厦

WEB:http://www.dgzdh.com

Email:www@dgzdh.com

# Text boxes

电动机

热电偶信号

温度模块

232通讯

三菱PLC

变频器

485通讯

工 控 机